## Slide 1
Control_Unit
Data Path
Inicio
Otra_carta
Plantarse
Maquina_lista
Carta Incorrecta
Perdido
Carta Actual
Puntuación Acumulada
Entidad BlackJack
Control
status

## Slide 2
INICIAR
Maquina_lista = ‘1’
Rst_con = ‘1’
Rst_acc = ‘1’
Rst_zer = ‘1’
Ce_contador =‘0’
Inicio = ‘1’
CONTAR
rst_per= ‘1’
Ce_contador= ‘1’
Maquina_lista = ‘0’
ESCRIBIR
ld_per = ‘1’
We_ram= ‘1’
din_ram = ‘0000’
Ce_contador = ‘0’
Me he pasado = ‘1’
Otra
Carta = ‘1’
PERDER
Maquina_lista = ‘0’
ACUMULAR
Ld_acc = ‘1’
Ld_zero =‘1’
Ce_contador = ‘0’
Plantarse = ‘1’
S0
S1
S2
S3
S4
EXPLICACIÓN
Se tienen cuatro estados, en el primero INICIAR la maquina está lista(led encendido de maquina lista) se hace reset del contador y los registros (ACC,ZERO).
Cuando el jugador pulsa la tecla inicio se va a un estado CONTAR donde se resetea el registro de perdida de partida(así se diferencia entre estado inicial con y sin perder),se activa el contador enable (IMPORTANTE el display de carta está cambiando) si se planta se va al estado inicial (IMPORTANTE no pierde) si no se planta y no pide otra carta se mantiene el estado.
Si quiere carta vamos a ACUMULAR donde activamos el registro del acumulador y el de zero(combinacionalmente comprobamos si la carta es 0)y ponemos el contador enable a 0 para de contar para el estado escribir(IMPORTANTE si dejamos el contador activado nos cargamos cualquier posición de la RAM).
Posteriormente se accede al estado ESCRIBIR donde se carga la comprobación de >=22 ,activamos we de la RAM e introducimos ‘0000’ en la posición de memoria donde acabamos de coger la carta. Se vuelve al estado CONTAR
12/12
Por ahora no hace falta implementar un estado s4, ya que las comprobaciones de perdida y zero se realizan combinacionalmente, podría resultar útil si se pidiese una parte avanzada en relación a “veces perdidas” o algo por el estilo.

## Slide 3
RAM64
ACC
CONTADOR
(MOD 52)
PERDIDO
DISPLAY
CONV ACC_2
ZERO
=0
>=22
DISPLAY
CONV ACC_1
1111 ---> F = 15
0001 ---> 1
1f = 31 = máximo valor de acumulador posible
msb
+
DISPLAY
CONV CARTA
we_ram
Din_ram
ce_cont
dout_RAM
rst_con
res_cont
ld_acc
rst_acc
ld_zero
rst_zer
ld_perd
rst_per
ACC_reg
Sum_res
=0 >=22
Se realizan de manera combinacional.